Wir sind Ihnen sehr verbunden für die Anwendung Ballhülle und pan-Produkte. Um dieses Produkt besser zu nutzen,

Bitte lesen Sie diese Anweisung sorgfältig

1. Kurze Einleitung

301, 303 Outdoor-Voll Waagschale gilt permanenten Magnetismus Synchronmotor. Automatische horizontale Grenzeinstellung, Aluminiumlegierungsmaterial, Umformen durch Stranggießen, Hochtemperaturbeständigkeit .aging Beständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, starken Windwiderstand, wasserdicht und säurefest regen.

301Q, 303Q sind Innen- und Außen voll Waagschalen mit eingebautem Decoder, bei dem, nimmt der Decoder PIC Serie SCM Design eingeführt, die Funktionen wie Multi-Protokolle, Multi Baudrate hat

starke Anti-Interferenz, geringer Stromverbrauch und anti-Ausfall und Objektiv angetrieben Leistungs- und Hilfssteuerausgang für den Benutzer bereitstellt.

H-Typ eingebauter automatischer Heizsystems ist anwendbar auf sehr kalten Bereich.

Die Anweisung bietet besondere Installation Methoden und Schritte. Das Installationspersonal muss sehr gut den Bau von Aufstellort und Installationstechnik Anforderungen verstehen.

installiert richtig optimale Nutzung Zweck und Sicherheit zu bringen

2. Maschine elektrische Spezifikation

| Artikel | 301/303 | 301Q / 303Q |
| --- | --- | --- |
| Eingangsspannung | 24 V AC / 220VAC / 110VAC | 24VAC |
| Arbeitsspannung von Vidiconkamera |  | 12VDC 500mA |
| Objektivsteuerung |  | ± 12VDC Fokus, Zoom, Blende |
| Kommunikations-Steuermodus |  | RS-485-Halbduplex-Busleitung |
| Drehwinkel | Max, horizontal: 350” , vertikal: ± 35 |
| Drehgeschwindigkeit | Horizontal 7 ° / s, vertikal 2 ° / s |
| rotierende Grenze | Externe Grenze Pol einstellbar |
| Abgestimmte Draht | > 0,5% mm² Draht |
| Belastung | Horizontal 25kg, 12kg vertikale |
| Funktion Eingangsstecker | 1. Auto-2 links 3. rechts 4. bis 5, unten 6. gemeinsame | 1.24VAC, 2.24VAC, 3.485 +, 4,485 BIS 0,5. VIDEO +, 6 VIDEO |
| Arbeitstemperatur | Normalerweise geben: -15C-55 ℃ Hype: -40 ℃ -55 ℃ |
| Material | Gebildet durch Aluminiumlegierungsextrusionsgießen |

3.lnstallation und Anschluss der Kuppel pan:

Verbinden der Buchse des Kuppelverbindungsstiftmethode

4. Eingebauter Decoder Einstellung

4. 1 Verdrahtungs- und Schaltposition des Decodieren Bord

4. 2 Adresseinstellung: (Wahlschalter 1-6 ist Adreßcode Einstellung) Adresscode 6 Bits BC, dem entspricht, ist die Summe jeder Wahlschalter EIN-Position, die 57 64 Gesamtrouten sein können Routen sind 57 = 1 ++ 8 + 16 + 32 und das entsprechende Bit EIN ist

4.3 Einstellung der Baudrate: (Wahlschalter 7-8 ist Baudrateneinstellung)

| Dekodierungs Setup | Baudrate | Dekodierungs Setup | Baudrate |
| --- | --- | --- | --- |
| AUF AUS | 1200 | AUF AUS | 4800 |
| AUF AUS | 2400 | AUF AUS | 9600 |

4.4 Eine Kommunikation Vereinbarung Einstellung (15 Protokoll)

| Nein | FKT | Kommunikationsvereinbarung | Baudrate | Geltungsbereich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AN AUS | PELCO-D | 9600 | Pelco Serie Überwachungssystem |
| 2 | AN AUS | PELCO-P | 9600 | Pelco Serie Überwachungssystem |
| 3 | AN AUS | SAMSUNG | 9600 | Samsung Serie Überwachungssystem |
| 4 | AN AUS | Philips | 2400 | Philips HD-Videorecorder |
| 5 | AN AUS | RM110 | 9600 | Kejia Überwachungsgeräte |
| 6 | AN AUS | CCR-20G | 4800 | PICASO Überwachungsgeräte |
| 7 | AN AUS | HY, ZR | 9600 | Münze HD-Videorecorder |
| 8 | AN AUS | KALATEL | 9600 | Kalatel Überwachungsgeräte |
| 9 | AN AUS | KRE-301 | 9600 | Kodicom Überwachungsgeräte |
| 10 | AN AUS | VICON | 9600 | Vicon Überwachungsgeräte |
| 11 | AN AUS | ORS-10 | 2400 | PICASO Überwachungsgeräte |
| 12 | AN AUS | PANASONIC | 9600 | Panasonic Überwachungssystem |
| 13 | AN AUS | PIH717 | 9600 | LILIN Überwachungsgeräte |
| 14 | AN AUS | orientalisch | 1200 | Eastern HD-Videorecorder |
| fünfzehn | AN AUS | Auto-Auswahl | 9600 | Auto-Matching-Steuerungsprotokoll |

4.5 Geräteeinstellung

- Selbstkontrolle führt Funktionseinstellung Selbstprüfungssteuerung heraus zu schwenken und die Linse durch Dekodieren

| Wahlschalterstellung | Funktion | Wahlschalterstellung | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| AUF AUS | OBEN | AUF AUS | IRIS + |
| AUF AUS | NIEDER | AUF AUS | IRIS- |
| AUF AUS | LINKS | AUF AUS | FOCUS + |
| AUF AUS | RECHT | AUF AUS | FOKUS- |
| AUF AUS | AUTO | AUF AUS | ZOOM + |
| AUF AUS | AUX1 | AUF AUS | ZOOMEN- |

5. Verdrahtungsmodus und Endwiderstand

Nimm Verkettungsverbindung für jede Ausrüstung nach RS485 industrieller Busstandard. Beide Enden sollten mit Endwiderstand 120, (siehe Abb. 1) angeschlossen werden: einfache Verbindung kann fig nehmen. 2, wobei jedoch der Abstand „D“ Abschnitt darf nicht über 7 m und den Endwiderstand an die Ausrüstung mit längstem Abstand anschließen muß (siehe Abb. 2)

6. Hinweise und Wartung:

6.1 Achten Sie angegebene Versorgungsspannung in der Anweisung zu verwenden. Verwenden Sie keine Hochspannungs-Strom einsetzen, sonst wird es das Gerät ausbrennen

6.2 Die horizontale Drehung der Kuppel pan Kern ist nicht 356 überschreitet, da sonst die innere Verdrahtung wickeln kann in einem Defekt resultierende

6.3 Dome Pfanne kann nicht für lange Zeit unter automatischen Arbeitszustand sein

7. Häufige Ausfälle:

EIN. Power-Anzeige aus

Ursache: Arbeitskraft ist oder falsche

B. Decoder kann nicht kontrolliert werden

Ursache: Polarität der Kommunikationssteuerleitung des Decoders invers

Steuerprotokoll des Decoders ist falsch

Kommunikation Baudrate des Decoders ist falsch:

Adreßcode des Decoders nicht korrekt ist (wenn die Schalterstellung des Adreßcode ist in Übereinstimmung mit der Adresse Vidicon-Kamera durch die Host-Computer gesteuert: einige Adressen von No. 1 Vidicon-Kamera des Host-Computers ist 0, Nr.0 Vidicon-Kamera des hot-Computers 1 )

Die Kommunikationsleitung zu lang ist oder sein Signal zu niedrig ist, und schließt ohne Widerstand in Übereinstimmung mit der Spezifikation

C. Pan und Objektiv nicht funktionieren

Ursache: Verdrahtung der Pfanne und Objektiv ist falsch

Arbeitsspannung von Pan und Objektiv ist unübertroffen

D. Vidiconkamera hat kein Bild nach ein paar Minuten auf Schalt

Ursache: die Macht der Vidiconkamera ist zu groß, so dass Decoder nicht normalen Arbeitsstrom für Vidiconkamera liefern können

E. Decoder kann nicht nach dem Einschalten für ein paar Minuten kontrolliert werden

Ursache: Die tatsächliche Arbeitsspannung des Decoders ist zu niedrig

Belastung des Decoders ist zu la

F. Es ist schwer zu steuern, nachdem Betrieb Wählscheibe so Leistung neu starten

Service-Karte von Pan

| Nutzer |  | Adresse |  | Tel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marketing Unit |  |  |  | Datum |  |
| Produkt-Modell |  | Maschinen-Nr |  |
| Beachten | Bitte Schrott nicht die Nummer auf Maschine, sonst gut gewartet oder ersetzt nicht. Wenn Sie irgendein Qualitätsproblem haben. Kontakt Verteiler zu ersetzen oder zu reparieren auf der Grundlage dieser Service-Karte und die Maschine. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! |

Beachtung! Bitte benutzen Sie nicht die jeweils äußeren Teile der Kuppel Pfanne entfernen. Keine Teile in Kuppel Pfanne vom Benutzer repariert werden müssen, wenden Sie sich Hersteller, falls erforderlich Die Kuppel Pfanne kann nicht in einer Umgebung über Temperatur, Luftfeuchtigkeit Standard arbeiten und mit korrosiven Gasen Lesen Sie die Anweisung sorgfältig, schließen Sie nach Verdrahtung Zeichnung und nicht Kuppel Pfanne unter der Bedingung über Kraftstandard verwenden

Verteiler:.