Dzielnik obrazu Kolorowy

Instrukcja obsługi

# Funkcje systemu

-Łączy kamery wideo do 4/8

Regulacja jasności, kontrast, nasycenie, odcień i ostrość

-Wysoka rozdzielczość

Hz 60 720 x 480 dla NTSC

720 x 576 50 Hz dla PAL

-Różne tryby wyświetlania

Tryb QUAD Split

Tryb pełnego ekranu

Tryb ekranu PIP

Tryb podzielonego w czasie rzeczywistym 8

Tryb Dual Split

Tryb sekwencji Auto

-Funkcja Freeze wysoka wydajność

Migotanie obrazu wolna przechwytywania

-Wysoka wydajność funkcji Zoom

Do wyboru powiększenie obszaru

-Różne nakładki informacje

Tytuł aparatu

Daty i czasu rzeczywistego

Ruchu alarm i utraty wiadomości

-Odtwarzanie w QUAD lub pełnego obrazu

-Zapewniają różne zdarzenia wejścia i wykrywanie

Wejście alarmowe

Wykrywanie zaniku sygnału wizyjnego

Wykrywanie ruchu

Raport zdarzeń 60

Wbudowany brzęczyk i przekaźnik

-Pilot zdalnego sterowania przez RS232C połączenia i nadajnik podczerwieni

# Montaż panelu tylnego

Kolor Quad system

Kolor audio Quad system

Dwukolorowe Quad systemu

Kolor system Quad z VGA(ST411)

Kolor system Quad z VGA/485/PĘTLI OUT(ST412)

#### Połączenie aparatu

Zaakceptować 8 kompozytowego wejścia wideo z kamery.

#### Monitor połączenia

Podać 1 kompozytowe wyjście wideo do monitora głównego.

#### Magnetowid z połączenia

Podać 1 kompozytowe wyjście wideo do nagrywania nagrywarki.

#### VCR w związku

Przyjmować 1 kompozytowe wejście wideo do odtwarzania z Magnetowidu.

#### AUDIO w związku

Przyjąć 4 kompozytowego wejścia audio z kamery.

#### AUDIO OUT połączeń

Przewidują 1 kompozytowe wyjście audio, monitor główny.

#### Połączeń RS-485

Zapewniają interfejs RS-485 do być kontrolowane przez HOSTA.

Zapoznaj się z sekcją interfejs RS-485.

#### Gniazdo zasilania

DC 12V/1A, centrum jest pozytywny.

# Przodu klucz operacji

Kolor Quad systemu przedniego panelu

Podwójny kolor Quad systemu panel przedni

#### MENU / ESC / / B

Wywołać menu setup / Zamknij / zmienić stronę A lub B

#### AUTO / ZABLOKUJ

Wywołać funkcję automatycznej sekwencji / freeze funkcja

#### POWIĘKSZENIE / PIP / TRYB

Wywołać 2 * Funkcja ZOOM / obraz w obrazie / Zmień tryb wyświetlania

#### MAGNETOWID / ENTER

Odtwarzanie VCR / wejść do menu konfiguracji

/ ▲ kanał1 (channel5) wyświetlacz/w górę

/ ▼ kanał2 (channel6) wyświetlić/w dół

/ ◄ kanał3 (channel7) wyświetlacza/lewej

/ ► Channel4 wyświetlacza (channel8) lub w prawo

Kluczowe definicje

Konfiguracja funkcji Menu / wyświetlania Quad A lub B

Zapoznaj się z sekcją korzystanie z Menu Setup.

Klucz A / B wybiera strony mają być wyświetlane. Page A i B jest przełączana dla każdego A / B klucz.

Funkcja zoom

Obszar zoomowania przesunć mogą być przenoszone przez naciśnięcie 4 klawiszami strzałek, gdy wywoływana jest funkcja zoom. Freeze funkcja również może być wywoływana, gdy wywoływana jest funkcja zoom.

Funkcja Freeze

Wszystkie wyświetlany kanał jest zamrożone podczas freeze funkcja jest wywoływana. Funkcja zoom również może być wywoływana podczas freeze funkcja jest wywoływana.

Funkcja odtwarzania

Gdy uruchomiona jest funkcja odtwarzania, 4 klucze kanału wybierz aparat fotograficzny mają być wyświetlane jako jeden pełny ekran i klawisz TRYBU sprawia, że tryb wyświetlania quad.

Wyświetlacz dźwięku (tylko z Audio kolor Quad systemu)

Tryby wyświetlania są rozpowszechniane jako następująca sekwencja.

Wyświetlanie wielu kanałów

Tryby wyświetlania są rozpowszechniane jako następującą sekwencję, Split Non-realtime 8, 2-w obrazie, 1 Picture-in-Picture i Dual Split dla każdego klucza TRYBU.

W górę iw dół klucz wybiera kanał w 2 Picture-in-Picture, 1 tryb Picture-in-Picture i Dual Split i granicy wybrany kanał jest mrugający oczami. Aparat w wybrany kanał może być wybrany przez LEWEGO i PRAWEGO klawisza

Automatyczne wyświetlanie sekwencji

Przycisk AUTO wywołuje tryb wyświetlania sekwencji auto i w tym trybie mogą być utrzymywane, dopóki nie zostanie wybrany inny tryb wyświetlania.

Wyświetlanie pojedynczego kanału

Każdy przycisk kanał wybiera aparat do wyświetlania na pełnym ekranie. Podczas pchania sam przycisk, aparat jest przełączane do innej strony.

System PAL/NTSC

System można zdefiniować jako standard NTSC lub PAL z następującej metody. Pierwsza metoda jest do zasilania na z PRAWEJ lub lewej STRONIE klawisza i drugi z nich jest określenie w menu ustawień.

# Korzystanie z Menu Setup

System zapewnia wbudowany ekran konfiguracji GUI. Dla każdego menu klawisz funkcyjny jest opisany w regionie dolnej, aby pomóc operacja. Poniższa ilustracja pokazuje strukturę GUI menu.

Menu główne ustawienia

Menu konfiguracji systemu

Factory Reset Menu

Menu Ustawienia wyświetlania

Menu Ustawienia kamery

Menu ustawień sekwencji Auto

Menu ustawień ruchu

Menu ustawień zdarzenie

Relacja z zawodów

Przejrzyste Menu listy zdarzeń

# Interfejs RS-485

RS485 służy do zdalnego sterowania maszyny, szybkości jest 9600bps. W międzyczasie identyfikator systemu działa w celu zapewnienia zakres wartości, które mogą być modyfikowane: 0x01 ~ 0XFF. Poprzez system ID działamy maszyny. Jak to zrobić, najpierw wysyłany identyfikator, a następnie stwierdzono następujące polecenia są wysyłane. np. zamrożenie obrazu na urządzenie z numerem ID 0x01, Wyślij polecenie 485: 0x01 0x8d.

| Code(hex) | Opis | Code(hex) | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 × 80 | Wartość null | 0 × 8 d | Zamrożenie |
| 0 × 81 | Kanał 1/5 | 0 × 8e | Powiększenie |
| 0 × 82 | Kanał 2/6 | 0 × 8f | Menu |
| 0 × 83 | Kanał 3/7 | 0 × 90 | ▲ |
| 0 × 84 | Kanał 4/8 | 0 × 91 | ▼ |
| 0 × 85 | Quad A stronę | 0 × 92 | ◄ |
| 0 × 86 | Quad B stronę | 0 × 93 | ► |
| 0 × 87 | Sekwencji automatycznych | 0 × 94 | Wprowadź |
| 0 × 88 | Non-real time 8 Split | 0x95 | 3Picture-in-picture |
| 0 × 89 | 2Picture-in-picture | 0x96 | Podział pionowy podwójny |
| 0 × 8a | 1Picture-in-picture | 0x97 |  |
| 0 × 8b | Podział poziomy podwójny | 0x98 |  |
| 0 × 8 c | Odtwarzanie |  |  |

| Code(hex) | Opis | Code(hex) | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 × 80 | Wartość null | 0 × 8 d | Zamrożenie |
| 0 × 81 | Kanał 1/5 | 0 × 8e | Powiększenie |
| 0 × 82 | Kanał 2/6 | 0 × 8f | Menu |
| 0 × 83 | Kanał 3/7 | 0 × 90 | ▲ |
| 0 × 84 | Kanał 4/8 | 0 × 91 | ▼ |
| 0 × 85 | Quad A stronę | 0 × 92 | ◄ |
| 0 × 86 | Quad B stronę | 0 × 93 | ► |
| 0 × 87 | Sekwencji automatycznych | 0 × 94 | Wprowadź |
| 0 × 88 | Non-real time 8 Split | 0x95 | 3Picture-in-picture |
| 0 × 89 | 2Picture-in-picture | 0x96 | Podział pionowy podwójny |
| 0 × 8a | 1Picture-in-picture | 0x97 |  |
| 0 × 8b | Podział poziomy podwójny | 0x98 |  |
| 0 × 8 c | Odtwarzanie |  |  |
| Code(hex) | Opis | Code(hex) | Opis |
| 0 × 80 | Wartość null | 0 × 8 d | Zamrożenie |
| 0 × 81 | Kanał 1/5 | 0 × 8e | Powiększenie |
| 0 × 82 | Kanał 2/6 | 0 × 8f | Menu |
| 0 × 83 | Kanał 3/7 | 0 × 90 | ▲ |
| 0 × 84 | Kanał 4/8 | 0 × 91 | ▼ |
| 0 × 85 | Quad A stronę | 0 × 92 | ◄ |
| 0 × 86 | Quad B stronę | 0 × 93 | ► |
| 0 × 87 | Sekwencji automatycznych | 0 × 94 | Wprowadź |
| 0 × 88 | Non-real time 8 Split | 0x95 | 3Picture-in-picture |
| 0 × 89 | 2Picture-in-picture | 0x96 | Podział pionowy podwójny |
| 0 × 8a | 1Picture-in-picture | 0x97 |  |
| 0 × 8b | Podział poziomy podwójny | 0x98 |  |
| 0 × 8 c | Odtwarzanie |  |  |
| Code(hex) | Opis | Code(hex) | Opis |
| 0 × 80 | Wartość null | 0 × 8 d | Zamrożenie |
| 0 × 81 | Kanał 1/5 | 0 × 8e | Powiększenie |
| 0 × 82 | Kanał 2/6 | 0 × 8f | Menu |
| 0 × 83 | Kanał 3/7 | 0 × 90 | ▲ |
| 0 × 84 | Kanał 4/8 | 0 × 91 | ▼ |
| 0 × 85 | Quad A stronę | 0 × 92 | ◄ |
| 0 × 86 | Quad B stronę | 0 × 93 | ► |
| 0 × 87 | Sekwencji automatycznych | 0 × 94 | Wprowadź |
| 0 × 88 | Non-real time 8 Split | 0x95 | 3Picture-in-picture |
| 0 × 89 | 2Picture-in-picture | 0x96 | Podział pionowy podwójny |
| 0 × 8a | 1Picture-in-picture | 0x97 |  |
| 0 × 8b | Podział poziomy podwójny | 0x98 |  |
| 0 × 8 c | Odtwarzanie |  |  |
| Code(hex) | Opis | Code(hex) | Opis |
| 0 × 80 | Wartość null | 0 × 8 d | Zamrożenie |
| 0 × 81 | Kanał 1/5 | 0 × 8e | Powiększenie |
| 0 × 82 | Kanał 2/6 | 0 × 8f | Menu |
| 0 × 83 | Kanał 3/7 | 0 × 90 | ▲ |
| 0 × 84 | Kanał 4/8 | 0 × 91 | ▼ |
| 0 × 85 | Quad A stronę | 0 × 92 | ◄ |
| 0 × 86 | Quad B stronę | 0 × 93 | ► |
| 0 × 87 | Sekwencji automatycznych | 0 × 94 | Wprowadź |
| 0 × 88 | Non-real time 8 Split | 0x95 | 3Picture-in-picture |
| 0 × 89 | 2Picture-in-picture | 0x96 | Podział pionowy podwójny |
| 0 × 8a | 1Picture-in-picture | 0x97 |  |
| 0 × 8b | Podział poziomy podwójny | 0x98 |  |
| 0 × 8 c | Odtwarzanie |  |  |
| Code(hex) | Opis | Code(hex) | Opis |
| 0 × 80 | Wartość null | 0 × 8 d | Zamrożenie |
| 0 × 81 | Kanał 1/5 | 0 × 8e | Powiększenie |
| 0 × 82 | Kanał 2/6 | 0 × 8f | Menu |
| 0 × 83 | Kanał 3/7 | 0 × 90 | ▲ |
| 0 × 84 | Kanał 4/8 | 0 × 91 | ▼ |
| 0 × 85 | Quad A stronę | 0 × 92 | ◄ |
| 0 × 86 | Quad B stronę | 0 × 93 | ► |
| 0 × 87 | Sekwencji automatycznych | 0 × 94 | Wprowadź |
| 0 × 88 | Non-real time 8 Split | 0x95 | 3Picture-in-picture |
| 0 × 89 | 2Picture-in-picture | 0x96 | Podział pionowy podwójny |
| 0 × 8a | 1Picture-in-picture | 0x97 |  |
| 0 × 8b | Podział poziomy podwójny | 0x98 |  |
| 0 × 8 c | Odtwarzanie |  |  |

| Code(hex) | Opis | Code(hex) | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 × 80 | Wartość null | 0 × 8 d | Zamrożenie |
| 0 × 81 | Kanał 1/5 | 0 × 8e | Powiększenie |
| 0 × 82 | Kanał 2/6 | 0 × 8f | Menu |
| 0 × 83 | Kanał 3/7 | 0 × 90 | ▲ |
| 0 × 84 | Kanał 4/8 | 0 × 91 | ▼ |
| 0 × 85 | Quad A stronę | 0 × 92 | ◄ |
| 0 × 86 | Quad B stronę | 0 × 93 | ► |
| 0 × 87 | Sekwencji automatycznych | 0 × 94 | Wprowadź |
| 0 × 88 | Non-real time 8 Split | 0x95 | 3Picture-in-picture |
| 0 × 89 | 2Picture-in-picture | 0x96 | Podział pionowy podwójny |
| 0 × 8a | 1Picture-in-picture | 0x97 |  |
| 0 × 8b | Podział poziomy podwójny | 0x98 |  |
| 0 × 8 c | Odtwarzanie |  |  |
| Code(hex) | Opis | Code(hex) | Opis |
| 0 × 80 | Wartość null | 0 × 8 d | Zamrożenie |
| 0 × 81 | Kanał 1/5 | 0 × 8e | Powiększenie |
| 0 × 82 | Kanał 2/6 | 0 × 8f | Menu |
| 0 × 83 | Kanał 3/7 | 0 × 90 | ▲ |
| 0 × 84 | Kanał 4/8 | 0 × 91 | ▼ |
| 0 × 85 | Quad A stronę | 0 × 92 | ◄ |
| 0 × 86 | Quad B stronę | 0 × 93 | ► |
| 0 × 87 | Sekwencji automatycznych | 0 × 94 | Wprowadź |
| 0 × 88 | Non-real time 8 Split | 0x95 | 3Picture-in-picture |
| 0 × 89 | 2Picture-in-picture | 0x96 | Podział pionowy podwójny |
| 0 × 8a | 1Picture-in-picture | 0x97 |  |
| 0 × 8b | Podział poziomy podwójny | 0x98 |  |
| 0 × 8 c | Odtwarzanie |  |  |

# Text boxes

ZAMRAŻAĆ 4

ZAMRAŻAĆ 3

ZAMRAŻAĆ 2

ZAMRAŻAĆ 1

POWIĘKSZENIE

CAM4 /-

CAM3 / +

CAM2/▼

CAM1/▲

Automatycznie

QUAD/ENTER

MENU

MAGNETOWID

ZASILANIA